2

PROJEKT
BUDOWLANY

| Obiektu | Remont drogi gminnej 101943 D w miejscowości Chełstówek oraz 120303 D w miejscowości Sądrożyce. |
| --- | --- |
| Inwestor | Gmina Twardogóra, ul. Ratuszowa 14, 56 – 416 Twardogóra |
| Adres obiektu | dz. 191, 192, 148/2, AM 1 obręb Sądrożyce 193 195/2 obręb Chełstów oraz 52/10, 52/8, 86/2 AM 1 obręb Chełstówek |
| Branża | drogowa |
| Egzemplarz | Starostwo Oleśnickie |

Autor projektu: mgr inż. Aleksander Król

Twardogóra, 16 marzec 2020 r.

### Z A W A R T O Ś Ć     O P R A C O W A N I A

# CZĘŚĆ    OPISOWA    i    UZGODNIENIA

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Opis techniczny

# ZAŁĄCZNIKI

1. Przedmiar   robót  do  wykonania  wraz  z  odniesieniem  do  S.S.T. wykonania i odbioru robót

# CZĘŚĆ   RYSUNKOWA

1.   Plan  orientacyjny  lokalizacji  robót                                                 - rysunek  nr  1.0

2.  Projektowane  zagospodarowanie  terenu                                          - rysunek  nr  1.1, 1.2

3.  Przekrój  normalny  i  konstrukcja  nawierzchni                                - rysunek  nr  1.3

NAZWY  I  KODY:              45100000-8  -  Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1  -  Roboty w zakresie rozbiórki; roboty ziemne

45100000-8  -  Zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego

45100000-8  -  Regulacja uzbrojenia terenowego

45233222-1  -  Podbudowa z kruszywa łamanego

45233252-0  -  Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

O  P  I  S         T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

DO      PROJEKTU   BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO  REMONTU PASA DROGI GMINNEJ drogi gminnej 101943 D w miejscowości Chełstówek oraz 120303 D w miejscowości Sądrożyce

dz. 191, 192, 148/2, AM 1 obręb Sądrożyce, 52/10, 52/8, 86/2 AM 1 obręb Chełstówek oraz 195/2,193 obręb Chełstów,

# I.  PODSTAWA     OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy  remontu  drogi  gminnej  na  terenie  wsi  Sądrożyce i Chełstówek  opracowano dla  Gminy Twardogóra ( powiat  oleśnicki ), która  pełni rolę zarządcy tej  drogi  i będzie także  Inwestorem  jej  przebudowy. Droga o charakterze drogi publicznej o kategorii drogi gminnej nr 101943 D oraz 120303 D.

P r o j e k t     o p r a c o w a n o     n a     p o d s t a w i e:

- mapy sytuacyjno – wysokościowej do  celów  opiniodawczych ( skala 1: 500 ),

- uzupełniających pomiarów sytuacyjnych wykonanych przez  projektanta,

- inwentaryzacji stanu istniejącego zagospodarowania terenu pasa drogowego,

- inwentaryzacji istniejącej  konstrukcji  nawierzchni   drogi,

- ustaleń uzyskanych od Zarządcy drogi w zakresie planowanego zakresu  i technologii przebudowy,

- Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne   i  ich  usytuowanie

( Dz. U.  Nr.  43,  poz. 430 ),

- Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych GDDKiA Warszawa 1997 r.

- ustaleń w zakresie  warunków   gruntowo – wodnych  podłoża,

- obowiązujących  norm i  przepisów  prawnych,

# CEL    I    ZAKRES   OPRACOWANIA

## Projekt niniejszy ma charakter dokumentacji budowlano-wykonawczej,  której celem jest określenie szczegółowego sposobu i  zakresu  wykonania remontu  istniejącego pasa drogi gminnej  we  wsi Sądrożyce i Chełstówek poprzez:

## -    ustalenie  sposobu  zagospodarowania  terenu  pasa  drogowego,

## ustalenie  technologii remontu nawierzchni jezdni drogi (ustalenie konstrukcji nawierzchni),

## -    określenie   ilości  robót  do  wykonania ( sporządzenie  przedmiaru  robót ),

-    sporządzenie  SST wykonania  i  odbioru  robót,

# OPIS    STANU    ISTNIEJĄCEGO

Droga  objęta  opracowaniem  ma  charakter  drogi  gminnej klasy D ( dojazdowej) nr  101 943 D i 120303 D i służy  obsłudze  komunikacyjnej  istniejącej  zabudowy  mieszkaniowej i terenów przyległych zlokalizowanych przy  drodze.

Przedmiotowa droga gminna podlegająca remontowi o długości łącznej 1,0km (755+245 mb) składa się z dwóch odcinków:

1. o długości 755 mb w obrębie Sądrożyce oraz

2. o długości 245 mb w obrębie Chełstówek z włączeniem do drogi powiatowej.

Obecna jezdnia na całej długości posiada nawierzchnię z destruktu bitumicznego o średniej grubości ok. 10-15cm skropioną emulsją asfaltową z grysem kamiennym o szerokości 3,5m z poboczami gruntowymi.

W  pasie  drogowym  objętym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne obejmujące kolektor sanitarny, sieć wodociągową, sieć elektroenergetyczną, sieć gazową i sieć teletechniczną.  W związku z powyższym wymagane jest dostosowanie istniejących włazów studni rewizyjnych oraz skrzynek zaworowych do niwelety projektowanej nawierzchni jezdnej. Regulację włazów studni należy wykonać poprzez zamontowanie pierścieni dystansowych, a skrzynek zaworowych poprzez wyregulowanie na blokach betonowych. Roboty ziemne związane z konstrukcją drogi (pobocza) nie będą kolidowały z istniejącym uzbrojeniem – miejsca lokalizacji sieci uzbrojenia podziemnego oznaczono na planie zagospodarowania, a prace ziemne w ich pobliżu należy prowadzić ręcznie pod nadzorem ich administratorów. .

Lokalizację  orientacyjną   projektowanego  odcinka  drogi  przedstawiono  na  mapie

w  skali  1: 10 000  ( rysunek  nr 1.1 ).

Dla drogi objętej projektem wykonano opinię o warunkach gruntowo - wodnych

strefy robót drogowych, z których wynika, iż syntetyczny przekrój terenowy przedstawia

się następująco:

wierzchnią warstwę podłoża gruntowego w strefie robót tworzą nasypy z tłucznia, pospółki,

o zmiennej miąższości  zalegania w granicach 0,15 - 0,20 m.

Poniżej występują piski i gliny piaszczyste z wkładkami piasków gliniastych.

Poziomu wody gruntowej w trakcie badań nie ustalono, stabilizował się on w czasie

obserwacji   poniżej projektowanych rzędnych robót ziemnych.

Ochrona dziedzictwa kulturowego – obszar i rejon objęty inwestycją nie jest objęty  szczególną ochroną.

- PROJEKTOWANY    ZAKRES    PRZEBUDOWY PASA  DROGI

- Projektowane  zagospodarowanie  terenu  pasa  drogowego ( rys. nr 1.1, 1.2, 1.3 )

Projektowane  zagospodarowanie  terenu istniejącego pasa  drogowego   przedstawiono na

planie sytuacyjnym   na  kopii  mapy  zasadniczej  do  celów opiniodawczych  w  skali

1: 500( przetworzonej   cyfrowo)   (rys.  nr  1.1, 1.2, 1.3).

Zaprojektowano remont istniejącego pasa drogowego po istniejącym  dotychczas przebiegu. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni jezdnej – warstwy ścieralnej drogi na całej długości jako nawierzchnię  bitumiczną o grubości  4 cm. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej należy dokonać profilowania mieszanką z betonu asfaltowego nadając odpowiednie spadki poprzeczne daszkowe lub jednostronne nie większe niż 2%. Na całej długości remontowanego odcinka drogi planuje się wykonać obustronne pobocza 2 x 0,75m z mieszanki kamiennej 0-31,5m o grubości 10cm.

Jezdnię bitumiczną na całym odcinku projektuje się o szerokości 3.5m z poboczami 2x0,75m, z lokalnymi poszerzeniami w obrębie skrzyżowań.

- Przekrój  normalny   i   konstrukcja   nawierzchni   jezdni

Projektowane  przekroje  normalne oraz projektowaną konstrukcję nawierzchni    przedstawiono   i  opisano   na   rysunku  nr  2.

Konstrukcja     nawierzchni   zaprojektowano  następująco:

Uwzględniając warunki gruntowo – wodne podłoża  odpowiadające  gr. nośności – G1, istniejące obciążenie ruchem na poziomie kategorii KR 1 i jego  możliwy  wzrost w perspektywie 10 lat eksploatacji do poziomu kategorii  KR 2 zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni   jezdni   drogi:

- projektowana  warstwa  ścieralna  z  betonu  asfaltowego o grubości – 4 cm, z m.m.

o    uziarnieniu  0/12,80 mm, obc. ruchem  KR 2, asfalt  D50/70 wg  PN-S-96025,

- lokalne profilowanie betonem asfaltowym z zagęszczeniem mechanicznym,

-istniejąca  warstwa podbudowy  z  destruktu bitumicznego gr 10-15 cm

- istniejąca warstwa podbudowy z kruszywa  naturalnego i  gruzobetonu  o  grubości 10 cm,

-podłoże: grunt  rodzimy , typu   nośności  G1,

3. Ukształtowanie   wysokościowe

Projektowane  ukształtowanie  wysokościowe  stanowi  odwzorowanie  istniejącego  ukształtowania  wysokościowego  wyznaczonego  przez  istniejącą nawierzchnię jezdni  oraz  połączenia  do  działek.  Szczegółowe  rzędne  projektowane  zagospodarowania  terenu  zawiera  rysunek  nr  2, tj.  plan  sytuacyjno – wysokościowy.

4. Odwodnienie

Przewidziano  odwodnienie powierzchniowe  przez  spływ wody  opadowej  spadkami  poprzecznymi  i  podłużnymi   na pobocza chłonne wzdłuż jezdni bitumicznej.

5. Roboty   ziemne

Roboty  ziemne  obejmują jedynie nieznaczne profilowania i drobne wykopy koryta pod  projektowane warstwy  konstrukcji  poboczy. Z  załadunkiem  i  odwozem  nadmiaru gruntu  z  wykopów  na  odkład.

6. Kolizje

Ze  względu  na  istniejące  sieci  uzbrojenia  podziemnego  roboty  ziemne  wykonywać z  zachowaniem  ostrożności, w  szczególności  przy  przejściach poprzecznych uzbrojenia podziemnego.

VI.   INFORMACJA   DO   PLANU   BEZPIECZEŃSTWA   I   OCHRONY

ZDROWIA

Do  sporządzenia  lub  zapewnienia  sporządzenia  Planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

podczas  wykonywania  robót    zobowiązany  jest   kierownik  budowy  zgodnie  z   Rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury  z  dnia 26. 06. 2003 r. ( Dz. U. z  10 .07. 2003 r.)

Projektowana przebudowa  nawierzchni  drogi  gminnej   nie  stwarza    szczególnego  zagrożenia  dla  pracowników  wykonawcy  i  osób  postronnych przy  przestrzeganiu   zasad  ujętych  w  powszechnie   obowiązujących   przepisach   b h p.  Na  czas  wykonywania   robót  w  pasie  drogowym  wykonawca  powinien  opracować  Projekt  czasowej  organizacji  ruchu,  który  będzie  podstawą  oznakowania  drogi  w  czasie realizacji  robót  remontowych  oraz  wydzielenia  miejsca ( odcinka ) realizacji  robót.

VII.   WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Nie stwierdzono aby realizacja inwestycji stanowiła zagrożenie dla naturalnych siedlisk i/lub gatunków o znaczeniu wspólnotowym, w tym priorytetowych, zgodnie z Dyrektywami Rady:92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko żyjącej fauny i flory („Dyrektywa Siedliskowa”), 79/409/EWG o ochronie dziko żyjących ptaków („Dyrektywa Ptasia”) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Min. Środowiska z dn.16 maja 2005, w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000 (Dz. U. Nr 94, poz. 795).

W związku z powyższym, realizację inwestycji uznaje się za dopuszczalną, bez potrzeby podejmowania działań kompensacyjnych lub zamiennych, poza tymi wymaganymi przedmiotowymi przepisami prawa na etapie realizacji i eksploatacji dla tej kategorii przedsięwzięć. W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr  92, poz. 880 z późniejszymi zmianami).

Na terenie realizacji przedsięwzięcia nie występuje obszar Natura 2000.

VIII.   PRZEPISY ZWIĄZANE

Do podstawowych przepisów prawnych i materiałów wykorzystanych w projekcie należą niżej

wymienione ustawy i rozporządzenia:

  - Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity  Dz.U. z 2007r.   Nr 19, poz. 115 z późniejszymi zmianami.

  - Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami.

  - Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami.

  - Ustawa z dnia 18.07.2001r. – Prawo wodne (tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 145 z późniejszymi zmianami.

  - Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz.U. z 2012r. Nr 0, poz. 647 z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r.   w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

  - Zarządzenie Nr 20 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 23 lipca 2004r. w sprawie zasad i metod obliczania przepustowości skrzyżowań drogowych.

  - Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik  nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

  - Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych Warszawa 2001, Część I i II.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, (Dz. U. Nr 0, poz. 1031).

  - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 384) z późniejszymi zmianami.

  - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) z późniejszymi zmianami.

Opracował:

...........................................